ERT 30

Электронный комнатный терморегулятор главным образом предназначен для управления системой напольного отопления, а также системой радиаторного и конвекционного отопления.

Инструкция по эксплуатации и установке.

Благодарим Вас за выбор комнатного термостата марки «SALUS». Термостат ERT30 гарантирует Вам большие выгоды по сравнению с другими стандартными изделиями такого типа. Простое обслуживание терморегулятора при помощи двух кнопок, а также высокое качество устройства, которое гарантирует необыкновенно удобный контроль систем отопления разного типа. Кроме того,                    дисплей, сообщающий актуальную температуру. Нижеследующая инструкция по эксплуатации модели ERT30 гарантирует удобное, точное, а также энергосберегающее использование комнатной системы отопления.

Использование

Электронный комнатный термостат ERT30 применяется для контроля температуры в сухих, закрытых помещениях при максимальной относительной влажности 95% (non-condensing). Требуемая температура может быть установлена легко и быстро, при помощи кнопок. Система электронного контроля гарантирует поддержку постоянной требуемой температуры, практически без никаких колебаний температуры, а также автоматический запуск функции снижения температуры, если это требуется. Дисплей термостата включится при нажатии любой кнопки. Спустя 5 секунд дисплей автоматически выключится.

Использование кнопок «+» или «-» предоставит возможность установки температуры, изменяя ее величину при каждом нажатии на 0.5˚C, пока не достигнем требуемой температуры. Нет возможности установить температуру ниже 10°C или выше 35°C.

Если никакая из кнопок не будет использована в течение 5 секунд, термостат автоматически примет сделанную настройку температуры и вернется к стандартному режиму.

Если одновременно удержите кнопки «+» и «-» в течение 3 секунд, запустится или закончится режим защиты от замораживания. Если режим защиты от замораживания активен, на дисплее покажется мигающий символ. В этом режиме нет возможности изменения требуемой температуры.

Нажатие кнопки Reset предоставит возможность вернуться к фабричной настройке термостата ERT30.

На дисплее появится символ [wstawić symbol], если функция снижения температуры активна, а также если подключены внешние часы.

На дисплее появится символ [wstawić symbol], если термостат обнаружит отсутствие тепла, а реальная температура будет ниже требуемой.

Чистка

Устройство надо чистить только при помощи сухой ткани. Для чистки устройства нельзя применять острые предметы или сильные чистящие средства, заключающие в себе растворитель.

Технические характеристики

Защита от замерзания

Отсутствие возможности установки температуры ниже 10°C дает автоматическую гарантию защиты от замерзания. Запуск специального режима этой функции (смотрите выше) дает возможность установить постоянную температуру 5°C, а также использование устройства как термостата защиты от замерзания.

Система (PWM) Pulse-Width-Modulation

Перерегулирование температуры это основная проблема, встречаемая в системе полового отопления, а именно после достижения требуемой температуры в комнате, наступает ее постоянное повышение, даже при включенном термостатическом клапане. Терморегулятор ERT30 решает эту проблему электронным образом и эффективным способом, благодаря использованию системы PWM, которая обеспечивает постоянный контроль температуры помещения по отношению к температуре фактора, при динамичном контроле электроклапана. Непрерывным образом контролирует и сравнивает актуальную температуры с требуемой, а частота запуска термоклапанов регулируется таким образом, чтобы избежать внезапного повышения или понижения температуры ниже требуемой. Благодаря этому, устройство предоставляет возможность удобно контролировать и поддерживать требуемую температуру.

Внимание: В случае радиаторных или конвекционных систем отопления регулятор ERT30 предоставляет возможность выключить систему (PWM) (посмотрите: таблицу настройки).

Отопление/охлаждение

Комнатный терморегулятор ERT30 предоставляет возможность выбора функций отопления или охлаждения. Заводские настройки предусматривают использование функции отопления. Чтобы включить функцию охлаждения надо установить переключатель внизу крышки из позиции  «heat» в позицию «cool». При режиме функции охлаждения система (PWM) автоматически выключена. При режиме функции охлаждения на дисплее появится символ [wstawić symbol].

Защита клапанов

Для обеспечения правильной работы клапанов, даже после длинных перерывов, когда вы не использовали устройство, например, летом, модель ERT30 использует функцию защиты термоклапанов. Термоклапаны запускаются посредством управляющего устройства раз в неделю, даже если отопление не требуется.

Внимание: Функция защиты термоклапанов может быть выключена, если она не требуется (смотрите: таблицу настройки)

Функция снижения температуры

Применение термостата ERT30 предоставляет возможность эффективно управлять системой отопления благодаря возможностям контроля времени и возможности приспособить температуру, что влияет на экономию энергии. Функция снижения температуры дает возможность снижать ее автоматически на 4ºC, без регуляции термостата. Это так называемое «ночное снижение температуры» (‘night reduction’) – активируется посредством внешнего сигнала, например посредством контроля времени присоединительной планки или используя общедоступные стандартные внешние часы.

Установка

Комнатный терморегулятор ERT30 это электронное устройство, гарантирующее регулировку и контроль температуры систем отопления, электротермических сенсоров или других электрических устройств. Надо сохранить максимальную силу тока (по техническим данным). Производитель не несет ответственности за действия несоответствующие инструкции.

Установку может осуществлять только квалифицированный специалист, и она должна соответствовать схемам электрических подключений, требованиям VDE, а также требованиям поставщика энергии. Установку можно осуществлять исключительно после отключения питающей сети переменного тока. Во время установки надо принимать все меры предосторожности и безопасности.
Надо найти подходящее место для установки устройства - термостат не должен быть прикрыт мебелью, шторами или другими предметами. Надо избегать установки термостата в местах попадания прямых солнечных лучей или других источников тепла (ламп, каминов и тому подобное), а также в местах подвергающихся воздействию сквозняков. Подходящее место для установки предоставит возможность точно и детально контролировать температуру.
Внимание: Перед открытием термостата надо всегда отключить источник питания.

Установка на стену

Выберите место для установки, таким образом, чтобы устройство находилось:

• 80 до 150 см над уровнем пола

• 50см от места подвергающегося сквознякам, а именно от окон, дверей

• далеко от мест попадания прямых солнечных лучей или других источников тепла (ламп, каминов и тому подобных)

• на соответственном расстоянии от мебели, штор или других предметов, которые могут помешать правильно контролировать температуру

Перед установкой термостата надо отделить крышку устройства от главной плитки по нижеследующему руководству:

- Устраните винт, находящийся с нижней стороны.

- Снимите крышку, поднимая ее осторожно и держа нижнюю часть крышки.

- Установите главную плитку на стену или на штукатурку при помощи приложенных винтов

Заводские настройки

- Реальная температура показана в °C

- Нормальный/оптимальный режим (без снижения температуры)

- Требуемая температура 20°C

Основные настройки

Функции термостата ERT30 могут запускаться или выключаться при помощи включи/выключи:

Таблица

Заводские настройки предусматривают использование функции «включи». Существует возможность изменить настройки, согласно своим требованиям посредством изменения позиции зажимов у переключателей.

Внимание: Не надо устранять блокады зажимов. Благодаря точной и профессиональной установке вы достигнете степени безопасности равноценной электрическим устройствам II класса.

Обозначение символов

Таблица

Подключение

Подключите термостат согласно нижеследующим правилам:

таблица